Приложение №3

к Договору № ___

№          от «_____» ____________ 2012 г.

| Согласовано: _______________ «____» _________ 2012 г. | Утверждаю: Заместитель директора ООО «Мильковское РСУ» _________________И.В. Леонов "____" ___________ 2012 г. |
| --- | --- |

1. Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии, ГВС и ХВС в жилом доме № 14 по ул. Победы, с. Мильково

| 1.1. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Мильковское РСУ» |
| --- | --- |
| 1.2. Наименование объекта | Установка узлов учета тепловой энергии, ГВС и ХВС в жилом доме № 14 по ул. Победы, с. Мильково |
| 1.3. Основные технико-экономические показатели | Определить проектом |
| 1.4. Условия выполнения проектной документации | Согласование проекта с филиалом «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго», ООО «Мильковский водоканал» |
| 1.5. Место установки | 684300, Камчатский край, с. Мильково, ул. Победы, жилой дом № 14 |
| 1.6. Основные требования к архитектурно-строительным, конструктивным решениям. | Проектом предусмотреть: Установку узлов учета тепловой энергии, ГВС и ХВС в жилом доме № 14 по ул. Победы: Смену внутренних трубопроводов на стальные расчетного диаметра; установку тепловычислителя для открытых систем; установку фильтров расчетного диаметра; установку кранов шаровых; установку термодатчиков; установку манометров; установку термометров; установку расходомеров; заземление узла учета тепловой энергии; настройку системы. |
| 1.7. Необходимое количество проектной документации, выдаваемое заказчику: | 3 экз. – на бумажном носителе |
| 1.8. Способ строительства | Подрядный |
| 1.9. Место установки узла учета тепловой энергии | Отдельно закрывающее помещение, до существующих узлов |

2. Срок выполнения работ: с момента подписания Контракта до ____________

3. Требования  к качеству выполнения работ: работы по подготовке проектной документации

на установку узлов учета тепловой энергии в жилом доме № 38 по ул. Луговая

должны соответствовать  требованиям следующих нормативных документов:

- СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование;

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети;

- Правила учета тепловой энергии и теплоносителя;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СП -101-95 Проектирование тепловых пунктов;

- Правила пользования тепловой энергии. Рекомендации по установке коммерческих приборов учета. Технические решения. Госстрой.Москва.1999 г.;

- СНиП 3.05.07-86 Система автоматизации;

- Приказ Госстроя РФ от 11 октября 1999 г. № 73 «Об утверждении рекомендаций по организации учета тепловой энергии и теплоносителя на предприятиях и организациях жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы»;

- Санкт-Петербург энергетический институт «Методические и технические рекомендации по учету тепловой энергии. С-П 2002 г.